Вопросы для подготовки к сдаче теоретического задания

по профессии «Сварщик»

|  | В какой стране и когда впервые изобретена дуговая сварка? |
| --- | --- |
|  | 1. | В России, Н.Н. Бенардосом, в 1881 году. |
|  | 2. | В России, Н.Г. Славяновым, в 1888 году. |
|  | 3. | В Швеции, О. Кьельбергом, в 1907 году. |
|  | Дайте определение термину «сварка». |
|  | 1. | Технологический процесс соединения двух металлов за счет расплавления присадочного металла с температурой плавления ниже, чем у материала соединяемых деталей. |
|  | 2. | Получение неразъемных соединений посредством установления межатомных связей между соединяемыми частями при их нагревании и (или) пластическом деформировании. |
|  | 3. | Процесс соединения металлов за счет внутренней энергии активации, с использованием специализированного оборудования. |
|  | Что такое «ручная дуговая сварка покрытым электродом»? |
|  | 1. | Дуговая сварка, выполняемая не расплавляющимся при сварке электродом. |
|  | 2. | Дуговая сварка, при которой возбуждение дуги, подача электрода и его перемещение производятся вручную, а газошлаковая защита расплавленного металла обеспечивается расплавлением и разложением компонентов покрытия. |
|  | 3. | Дуговая сварка, при которой защита дуги и сварочной ванны осуществляется потоком защитного газа, подаваемого в зону сварки с помощью специальных устройств. |
|  | Какую полярность дуги называют обратной? |
|  | 1. | Минус на электроде, плюс на изделии. |
|  | 2. | Плюс на электроде, минус на изделии. |
|  | 3. | При которой свариваемые детали не включены в сварочную цепь, а их нагрев осуществляется за счет теплопередачи от столба дуги. |
|  | В каком случае скорость плавления электрода будет выше? |
|  | 1. | При сварке на прямой полярности. |
|  | 2. | При сварке на обратной полярности. |
|  | 3. | При сварке на переменном токе. |
|  | Зона термического влияния при сварке это |
|  | 1. | Часть основного металла, находящаяся при сварке плавлением в жидком состоянии, изменившая свои свойства в результате разбавленная присадочным металлом. |
|  | 2. | Зона частично сплавившихся зерен на границе основного металла и металла шва. |
|  | 3. | Участок основного металла, не подвергшийся расплавлению, структура и свойства которого изменились в результате нагрева при сварке. |
|  | Как влияет содержание углерода в низколегированной стали на её свариваемость? |
|  | 1. | С увеличением содержания углерода в стали ее свариваемость улучшается. |
|  | 2. | С увеличением содержания углерода в стали ее свариваемость ухудшается. |
|  | 3. | Содержание углерода в стали не влияет на ее свариваемость. |
|  | Что понимают под магнитным дутьем дуги? |
|  | 1. | Отклонение дуги в результате действия магнитных полей или ферромагнитных масс при сварке. |
|  | 2. | Образование электродвижущей силы самоиндукции при сварке на переменном токе, вызывающей пульсирование дуги. |
|  | 3. | Воздействие магнитного поля дуги на капли жидкого металла в момент их перехода с торца электрода в сварочную ванну, которое приводит к увеличению разбрызгивания металла. |
|  | С какой целью выполняют разделку кромок? |
|  | 1. | Для уменьшения разбрызгивания металла. |
|  | 2. | Для удобства наблюдения за процессом сварки. |
|  | 3. | Для обеспечения провара на всю глубину. |
|  | Что обозначают буквы и цифры в маркировке низколегированных сталей? |
|  | 1. | Клейма заводов-изготовителей. |
|  | 2. | Обозначения номера плавки и партии металла. |
|  | 3. | Обозначение химических элементов и их процентный состав. |
|  | Для чего в сталь вводятся легирующие элементы? |
|  | 1. | Для придания стали специальных свойств. |
|  | 2. | Для улучшения свариваемости стали. |
|  | 3. | Для снижения содержания вредных примесей (серы и фосфора) в стали. |
|  | Для чего при сварке производится предварительный и сопутствующий подогрев? |
|  | 1. | Для снижения количества дефектов в сварном шве и ЗТВ. |
|  | 2. | Для выравнивания неравномерности нагрева при сварке, снижения скорости охлаждения и уменьшения вероятности появления холодных трещин. |
|  | 3. | Для снижения содержания водорода в металле шва. |
|  | Что обозначает в маркировке электродов буква "Э" и цифры, следующие за ней? |
|  | 1. | Марку электрода и номер разработки. |
|  | 2. | Завод-изготовитель и номер покрытия. |
|  | 3. | Тип электрода и гарантируемый предел прочности наплавленного ими металла в кгс/мм2. |
|  | Что представляет собой сварной шов при сварке плавлением? |
|  | 1. | Закристаллизовавшийся металл расплавленного электрода или сварочной проволоки. |
|  | 2. | Участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации расплавленного металла. |
|  | 3. | Жидкий металл, полученный сплавлением свариваемых и присадочных материалов. |
|  | Чем определяются свойства сварного соединения? |
|  | 1. | Свойствами металла шва, линии сплавления с основным металлом и зоны термического влияния. |
|  | 2. | Свойствами металла шва и линии сплавления с основным металлом. |
|  | 3. | Свойствами линии сплавления с основным металлом и зоны термического влияния. |
|  | Как влияет неравномерность нагрева при сварке на величину деформации основного металла? |
|  | 1. | Увеличивает величину деформации. |
|  | 2. | Не влияет на величину деформации. |
|  | 3. | Уменьшает величину деформации. |
|  | Как влияет увеличение объема наплавленного металла на величину деформации основного металла? |
|  | 1. | Уменьшает величину деформации. |
|  | 2. | Не влияет на величину деформации. |
|  | 3. | Увеличивает величину деформации. |
|  | Как влияет подогрев изделий в процессе сварки на величину остаточных деформаций? |
|  | 1. | Увеличивает деформацию изделия. |
|  | 2. | Уменьшат деформацию изделия. |
|  | 3. | Не влияет. |
|  | Что называют включением? |
|  | 1. | Обобщенное наименование пор, шлаковых и вольфрамовых включений. |
|  | 2. | Неметаллическая несплошность. |
|  | 3. | Скопление нескольких пор. |
|  | Какой должна быть величина силы тока при дуговой сварке в вертикальном положении снизу вверх по сравнению с величиной силы тока в нижнем положении? |
|  | 1. | Сила тока должна быть меньше, чем при сварке в нижнем положении. |
|  | 2. | Сила тока должна быть больше, чем при сварке в нижнем положении. |
|  | 3. | Сила тока не зависит от положения сварки. |
|  | Что называют трещиной? |
|  | 1. | Дефект сварного соединения в виде разрыва металла в сварном шве и/или прилегающих к нему зонах. |
|  | 2. | Нарушение сплошности металла. |
|  | 3. | Недопустимое отклонение от требований Правил контроля. |
|  | Что называют прожогом? |
|  | 1. | Цилиндрическое углубление в сварном шве. |
|  | 2. | Сквозное отверстие в сварном шве. |
|  | 3. | Воронкообразное углубление в сварном шве. |
|  | Что называют наплывом в металле шва? |
|  | 1. | Неровности поверхности металла шва или наплавленного металла. |
|  | 2. | Дефект в виде металла, натекшего на поверхность свариваемого металла и или ранее выполненного валика и не сплавившегося с ним. |
|  | 3. | Несплавление валика металла шва с основным металлом. |
|  | Что такое пора? |
|  | 1. | Дефект сварного шва в виде замкнутой полости, заполненной инородным металлом. |
|  | 2. | Дефект сварного шва в виде полости сферической формы, заполненной шлаком. |
|  | 3. | Дефект сварного шва в виде замкнутой полости, заполненной газом. |
|  | Что такое подрез? |
|  | 1. | Углубление по линии сплавления шва с основным металлом. |
|  | 2. | Острые конусообразные углубления на границе поверхности шва с предыдущим валиком шва или основным материалом. |
|  | 3. | Острые конусообразные углубления на границе поверхности сварного шва с основным материалом. |
|  | Что такое «непровар»? |
|  | 1. | Дефект в виде отсутствия сплавления между металлом шва и основным металлом по кромке разделки. |
|  | 2. | Дефект в виде несплавления в сварном соединении вследствие неполного расплавления кромок или поверхностей ранее выполненных валиков сварного шва. |
|  | 3. | Дефект в виде несплавления в сварном соединении вследствие неполного расплавления кромок или поверхностей ранее выполненных валиков сварных швов. |
|  | Где должен подключаться токопровод к изделиям больших размеров для выполнения сварки? |
|  | 1. | В самом толстом месте конструкции, при условии надежного контакта. |
|  | 2. | В непосредственной близости к месту сварки, при условии надежного контакта. |
|  | 3. | Место крепления токопровода не зависит от места сварки. |
|  | Какую электрическую величину измеряют электрическим прибором – амперметром? |
|  | 1. | Силу электрического тока в цепи. |
|  | 2. | Напряжение в сварочной цепи. |
|  | 3. | Мощность, потребляемую электрической цепью. |
|  | Какую электрическую величину измеряют электрическим прибором - вольтметром? |
|  | 1. | Силу электрического тока в цепи. |
|  | 2. | Напряжение в электрической цепи. |
|  | 3. | Электрическую мощность, потребляемую электрической цепью. |
|  | При каком роде тока обеспечивается более высокая устойчивость горения дуги? |
|  | 1. | При переменном. |
|  | 2. | При постоянном. |
|  | 3. | Устойчивость горения дуги не зависит от рода тока. |
|  | Что такое режим холостого хода сварочного источника питания? |
|  | 1. | Первичная обмотка трансформатора подключена к сети, а вторичная к потребителю. |
|  | 2. | Первичная обмотка трансформатора подключена к сети, а вторичная обмотка разомкнута. |
|  | 3. | Первичная обмотка трансформатора не подключена к сети, а вторичная обмотка замкнута. |
|  | Какая внешняя вольт-амперная характеристика наиболее приемлема для ручной дуговой сварки? |
|  | 1. | Падающая. |
|  | 2. | Жесткая. |
|  | 3. | Возрастающая. |
|  | С какой целью производят прокалку электродов? |
|  | 1. | Для удаления серы и фосфора. |
|  | 2. | Для повышения прочности обмазочной массы. |
|  | 3. | Для удаления влаги из покрытия электродов. |
|  | К какой клемме подключается электрод (держатель) при сварке источником постоянного тока на обратной полярности? |
|  | 1. | Отрицательный полюс к электроду. |
|  | 2. | Положительный полюс к электроду. К клемме «+». |
|  | 3. | Не имеет значения. |
|  | На какой полярности обеспечивается большее проплавление основного металла при ручной дуговой сварке? |
|  | 1. | На прямой полярности. |
|  | 2. | На обратной полярности. |
|  | 3. | Одинаково. |
|  | От чего зависит величина деформации свариваемого металла? |
|  | 1. | От склонности стали к закалке. |
|  | 2. | От неравномерности нагрева. |
|  | 3. | От марки сварочных материалов. |
|  | Укажите причины образования горячих трещин. |
|  | 1. | Повышенное содержание в металле шва углерода, кремния, серы, фосфора, глубокая и узкая сварочная ванна. |
|  | 2. | Пониженное содержание в металле шва углерода, кремния, серы, фосфора, глубокая и узкая сварочная ванна. |
|  | 3. | Повышенное содержание в металле шва углерода, кремния, серы, фосфора, широкая сварочная ванна. |
|  | Каковы причины образования холодных трещин? |
|  | 1. | Наличие в металле примесей, образующих легкоплавкие соединения и растягивающие напряжения, возникающие при сварке. |
|  | 2. | Нарушение защиты сварочной ванны и попадание в металл шва азота и кислорода. |
|  | 3. | Высокие временные и остаточные сварочные напряжения и снижение пластичности металла шва и околошовной зоны. |
|  | Что представляет собой дефект, называемый "кратер шва"? |
|  | 1. | Углубление, образующееся в конце валика под действием давления дуги и объемной усадки металла шва. |
|  | 2. | Воронкообразная впадина на поверхности шва. |
|  | 3. | Место окончания сварки (обрыва дуги). |
|  | Укажите причины образования непроваров при ручной дуговой сварке. |
|  | 1. | Большая скорость ведения сварки, недостаточная величина сварочного тока. |
|  | 2. | Малая скорость ведения сварки, повышенная величина сварочного тока. |
|  | 3. | Малая скорость ведения сварки, оптимальная величина сварочного тока. |
|  | Укажите основные причины образования прожога. |
|  | 1. | Завышен сварочный ток относительно толщины свариваемого металла. |
|  | 2. | Низкая квалификация сварщика. |
|  | 3. | Большая сварочная ванна, а следовательно, и её масса. |
|  | Для какого класса сталей применяют при сварке электроды типов Э-42А, Э-46, Э-46А? |
|  | 1. | Для теплоустойчивых низколегированных сталей. |
|  | 2. | Для высоколегированных сталей. |
|  | 3. | Для углеродистых и низколегированных конструкционных сталей. |
|  | Для каких целей используют балластный реостат на рабочем месте сварщика при работе от многопостового источника питания? |
|  | 1. | Для изменения скорости сварки. |
|  | 2. | Для создания крутопадающей характеристики и регулирования на рабочем месте величины сварочного тока. |
|  | 3. | Для дистанционного включения и выключения источника питания. |
|  | Для каких целей используется схема обратноступенчатой сварки? |
|  | 1. | Для удобства сварки длинных швов. |
|  | 2. | Для предотвращения образования трещин. |
|  | 3. | Для уменьшения сварочных деформаций. |
|  | С какой характеристикой применяют однопостовые источники питания для ручной дуговой сварки (наплавки) покрытыми электродами? |
|  | 1. | С возрастающей характеристикой. |
|  | 2. | С крутопадающей характеристикой. |
|  | 3. | С жесткой характеристикой. |
|  | Как подразделяются и условно обозначаются покрытые электроды для ручной дуговой сварки сталей по назначению? |
|  | 1. | Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей - У.Для сварки легированных конструкционных сталей - Л.Для сварки легированных теплоустойчивых сталей - Т.Для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами - В.Для наплавки -Н. |
|  | 2. | Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей - УК.Для сварки легированных конструкционных сталей - ЛК.Для сварки легированных теплоустойчивых сталей -ЛТ.Для сварки высоколегированных сталей с ос обыми свойствами - ВЛ. |
|  | 3. | Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей - УС.Для сварки легированных конструкционных сталей - ЛС.Для сварки легированных теплоустойчивых сталей - ТС.Для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами - ВС. |
|  | Как подразделяются покрытые металлические электроды для ручной дуговой сварки сталей по толщине покрытия? |
|  | 1. | С тонким покрытием, с толстым покрытием. |
|  | 2. | С тонким покрытием, со средним покрытием, с толстым покрытием. |
|  | 3. | С тонким покрытием, со средним покрытием, с толстым покрытием, с особо толстым покрытием. |
|  | Как подразделяются покрытые металлические электроды для ручной дуговой сварки сталей по видам покрытия? |
|  | 1. | С основным, кислым, целлюлозным, рутиловым, смешанного вида и прочими видами покрытий. |
|  | 2. | С основным, рудным, целлюлозным и рутиловым покрытием. |
|  | 3. | С основным, целлюлозным и рутиловым покрытием. |
|  | Укажите правильную маркировку, указывающую на вид покрытия, в обозначении электрода. |
|  | 1. | С основным покрытием - О, кислым покрытием - К, целлюлозным покрытием - Ц и рутиловым покрытием -Р. |
|  | 2. | С основным покрытием - Б, кислым покрытием - К, целлюлозным покрытием - Ц и рутиловым покрытием -Р. |
|  | 3. | С основным покрытием - Б, кислым покрытием - А, целлюлозным покрытием - Ц и рутиловым покрытием -Р. |
|  | Что обозначает цифра 0 в маркировке электрода, указывающей на род и полярность применяемого при сварке тока? |
|  | 1. | Сварка рекомендуется на постоянном токе обратной полярности. |
|  | 2. | Сварка только на постоянном токе прямой полярности. |
|  | 3. | Сварка только на переменном токе обратной полярности |
|  | Что обозначает в маркировке типов электродов буква "А", например Э50А? |
|  | 1. | Улучшенное качество покрытия. |
|  | 2. | Пониженное содержание углерода. |
|  | 3. | Пониженное содержание вредных примесей в наплавленном металле и как следствие его повышенные пластические свойства. |
|  | Какую роль играют газообразующие вещества в электродном покрытии? |
|  | 1. | Нейтрализуют вредное влияние серы и фосфора в металле шва. |
|  | 2. | Повышают пластичность наплавленного металла. |
|  | 3. | Защищают расплавленный металл от взаимодействия с воздухом. |
|  | Укажите роль шлакообразующих веществ в электродном покрытии? |
|  | 1. | Защищают расплавленный металл от взаимодействия с воздухом. |
|  | 2. | Легируют наплавленный металл. |
|  | 3. | Защищают расплавленный металл от разбрызгивания. |
|  | Какова роль легирующих элементов в электродном покрытии? |
|  | 1. | Обеспечивают хорошую отделимость шлаковой корки. |
|  | 2. | Придают наплавленному металлу специальные свойства. |
|  | 3. | Снижают степень разбрызгивания жидкого металла. |
|  | За счет чего осуществляется защита расплавленного металла от воздуха при сварке электродами с целлюлозным видом покрытия? |
|  | 1. | За счет шлака, образующегося при плавлении электрода. |
|  | 2. | За счет газа, образующегося при сгорании обмазки. |
|  | 3. | За счет легирования наплавленного металла. |
|  | Электроды с каким видом покрытия образуют минимальное количество шлака? |
|  | 1. | С основным. |
|  | 2. | С целлюлозным. |
|  | 3. | С рутиловым. |
|  | Электроды с каким видом покрытия образуют минимальное количество шлака? |
|  | 1. | С основным. |
|  | 2. | С целлюлозным. |
|  | 3. | С рутиловым. |
|  | Какой метод снятия остаточных сварочных напряжений наиболее эффективен? |
|  | 1. | Проковка. |
|  | 2. | Высокий отпуск. |
|  | 3. | Подогрев. |
|  | Какие факторы наиболее сильно влияют на свариваемость легированных сталей? |
|  | 1. | Содержание ферритной фазы. |
|  | 2. | Характер кристаллической решетки при высоких температурах. |
|  | 3. | Химический состав. |
|  | Что называется защитным заземлением? |
|  | 1. | Соединение корпуса сварочного аппарата с отрицательным зажимом. |
|  | 2. | Заземление, выполняемое в целях электробезопасности. |
|  | 3. | Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки. |